## Slide 1: 数字逻辑设计实验
2023年11月1日
实验6、7段数码管显示译码器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
口实验目的
口实验设备与材料
口实验任务
口实验原理
口实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
口 掌握七数码管显示原理
口 掌握七段码显示译码设计
口 熟悉Verilog基础知识
口 进一步熟悉Xilinx ISE 环境及SWORD实验平台

## Slide 4: 实验设备与材料
口实验设备
· 装有Xilinx ISE 14.7的计算机
1台
1套
SWORD开发板
口实验材料
无

## Slide 5: 实验任务
口 任务1：使用原理图或Verilog设计实现显示译码 MyMC14495模块
口 任务2：用MyMC14495模块实现数码管显示

## Slide 6: 实验原理
口 由7+1个LED构成的数字显示器件
口 每个LED显示数字的一段，另一个为小数点

## Slide 7: 共阴（阳）控制
口 LED的正极(负极)连在一起，另一端作为点亮的控制
共阳：正极连在一起，负极＝0，点亮
共阴：负极连在一起，正极＝1，点亮

## Slide 8: Hex 7- segment decoder
Hex | D3D2D1D0 |  |  | BI/LE | a | b | c | d | e | f | g | p
0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | p
1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | p
2 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | p
3 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | p
4 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | p
5 | 0 | 1 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | p
6 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | p
7 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | p
8 | 1 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
9 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P
A | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P
B | 1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
C | 1 | 1 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P
D | 1 | 1 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P
E | 1 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
F | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | P
X | x | x x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MC14495
兼容MC14495
略掉：
Pin11=VCR
Pin4=h+i
其它
共阳：74LS46/47共阴：74LS48/49
CMOS4511
common anode

## Slide 9: Hex to 7-segment decoder: Simplifying
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 1 1 0
1 1 1 0
0 0 0 0
0 1 0 0
a
b c
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0
d e
a= D"3𝑫"2𝑫"1D0+D"3D2D"1D"0+D3D"2D1𝑫0+D3D2D"1D0
b= D"3𝑫2𝑫"1D0+D2𝑫1D"0+D3D2D"0+D3𝑫1D0
c= D"3D"2D1D"0+D3D2D"0+D3𝑫2D1
f |  |  |  | g |  |  |  |  | d= D"3𝑫"2𝑫"1D0+D"3D2D"1D"0+𝑫2D1𝑫0+D3D"2D1D"0
0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | e= D"3D0+D"3D2D"1+D"2D"1𝑫0
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | f= D"3𝑫"2D0+D"3D"2D1+D"3D1𝑫0+D3D2D"1D0
0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | g= D"3𝑫"2D"1+D"3D2D1𝑫0+D3D2D"1D"0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 10: Hex to 7-segment decoder Schematic
口 兼容MC14495
· 省略VCR(Pin11)和h+i(Pin4)功能
a
b
c
d
e
g
f enable

## Slide 11: 多位七段数码管显示原理
口 静态显示
每个7段码对应一个显示译码电路
口 动态扫描显示：时分复用显示
利用人眼视觉残留
一个7段码译码电路分时为每个7段码提供译码
口 控制时序
用定时计数信号控制公共极，分时输出对应七段码的显示信号： 动态扫描
口 4位七段码结构
正极：公共端
七段信号并联
(共阳)

## Slide 12: 分时控制示意
AN3
七段数码管显示控制电路图
VCC
CA CB CC CD CE CF CG CP
A1 A2
3
A
A
4
CA CB
CC CD
CE
CF CF DP
AN2
AN1
AN0
DSP
4.7KΩ
4.7KΩ
4.7KΩ
4.7KΩ
100Ω
100Ω
100Ω
100Ω
100Ω
100Ω
100Ω
100Ω
AN3
AN2
AN1
时分复用显示控制方法示意图
AN0
{A~G,DP} DISP3 DISP2 DISP1 DISP0
AN3
AN2
AN1
口 动态扫描
．
低电平与输入显示对应
口 共阳：低电平控制
．
．
分时送a~g，p
可用序列信号控制
AN0

## Slide 13: 什么是Verilog？
概念：硬件描述语言HDL（Hardware Description Language）是一种形式化方法来描述数字电路和系统的语言。
Verilog HDL
IEEE标准
VHDL
HDL两种国际标准：
数字系统仿真、验证（全部语法支持）
HDL功能
数字系统设计、综合（部分语法支持）
HDL功能：

## Slide 14: 什么是Verilog？
什么是Verilog HDL
Verilog HDL是硬件描述语言的一种，用于数字系统设计。设计者可用它进行各种级别的逻辑设计，可用它进行数字逻辑系统的仿真验证、时序分析、逻辑综合。
注：它是目前应用最广泛的一种硬件描述语言。
目前在美国90%以上的ASIC、FPGA开发使用HDL，全美国有200多所大学讲授 Verilog语言的设计方法。在台湾地区几乎所有著名大学的电子和计算机工程系都讲授与Verilog有关的课程。

## Slide 15: 采用Verilog设计复杂数字电路的优点
语言输入与原理图输入方式相比的优点：
1、容易把设计移植到不同厂家的不同芯片中去；
2、信号位数容易修改，可以很方便的适应不同规模的应用；
3、与实现工艺无关；Verilog HDL综合器生成标准的电子设计互换格式（EDIF）文件，方便文档交换与保存；
电路的两种基本入方式：
原理图输入（传统设计方法）硬件描述语言输入

## Slide 16: Verilog的设计流程
方法：Top-Down（自顶向下）设计思想。
系统级设计
模块A
模块B
模块C
模块
A1
模块
A3
模块
A2
模块
B1
模块
B2
模块
B3
模块
C1
模块
C2

## Slide 17: Verilog的设计流程
电路图设计文件
HDL设计文件
电路功能仿真
HDL功能仿真（前仿真）
HDL综合
布局布线后仿真
优化、布局布线
与物理器件有关的布线约束等工艺技术文件
没问题
电路制造工艺文件或FPGA码流文件
有问题
有问题
没问题
没问题
有问题
后仿真
有问题

## Slide 18: Verilog 语法基本概念
· 在Verilog中的所有系统都封装在一个模块中。 模块可以包括实例化低级模块以支持分层设计。并用关键字·module·和·endmodule·表示系统描述的开始和结束情况
概念：用Verilog HDL描述的电路设计就是该电路的Verilog HDL模型，也称为模块——module。
概念：Verilog HDL既是一种行为描述的语言也是一种结构描述的语言。
也就是说，无论描述电路功能行为的模块或描述元件或较大部件互连的模块都可以用Verilog语言来建立电路模型。

## Slide 19: Verilog 语法基本概念
概念：Verilog模型可以是实际电路的不同级别的抽象。这些抽象的级别和它们所对应的模型类型共有以下5种：
系统级(system－level)：用语言提供的高级结构能够实现所设计模块的外部性能的模型。
算法级(algorithm－level)：用语言提供的高级结构能够实现算法运行的模型。
RTL级(Register Transfer Level)：描述数据在寄存器之间的流动和如何处理、控制这些数据流动的模型。
以上三种都属于行为描述，只有RTL级才与逻辑电路有明确的对应关系。
门级(gate—level)：描述逻辑门以及逻辑门之间连接的模型。
与逻辑电路有确定的连接关系，以上四种数字系统设计工程师必须掌握。
开关级(switch—level)：描述器件中三极管和储存节点以及它们
之间连接的模型。

## Slide 20: Verilog 语法基本概念
a
out
b
sl
二选一多路器
input a,b,sl; output out; reg out;
module muxtwo(out,a,b,sl);
//信号属性
//信号属性
//信号属性
//实现功能描述 always @(sl or a or b)
if(!sl) out=a; else out=b;
endmodule
和原理图设计不一样的是，我们并不关心它的电路结构，而关心的是如何从逻辑上来描述它，正因如此简化了我们的电路设计难度。

## Slide 21: Verilog 模块的结构
Verilog的基本设计单元是“模块” 。其组成有两部分。一部分描述接口，另一部分描述逻辑功能，即定义输入是如何影响输出的。
接口描述
逻辑功能描述
Module block(a,b,c,d); input a,b; output c,d;
assign c=a|b; assign d=a&b;
endmodule
a
b
c
d

## Slide 22: Verilog 模块的内容
1．I／O说明的格式
语法：
输入口： input 端口名1；//一位宽信号定义 input [信号位宽-1：0] 端口名1； input [信号位宽-1：0] 端口名2；
……
input [信号位宽-1：0] 端口名i；//(共有i个输入口)
语法：
输出口：output 端口名1； //一位宽信号定义 output [信号位宽-1：0] 端口名1； output [信号位宽-1：0] 端口名2；
……
output [信号位宽-1：0] 端口名j；//(共有j个输出口)

## Slide 23: Verilog 模块的内容
语法：
I／O说明也可以写在端口声明语句里。其格式如下：
module module_name(input port1，input port2，…
output port1，output port2…)；
语法：
输入／输出口：
inout 端口名1； //一位宽信号定义 inout [信号位宽-1：0] 端口名1； inout [信号位宽-1：0] 端口名2；
……
inout [信号位宽-1：0] 端口名k； //(共有k个双向总线端口)

## Slide 24: Verilog 模块的内容
2．内部信号说明
在模块内用到的和与端口有关的两种变量类型：wire、reg
语法：
wire 变量1，变量2…：
wire [ width-1：0 ] 变量1，变量2…：
reg 变量1，变量2…；
reg [ width-1：0 ] 变量1，变量2…；
说明：
用input定义的端口信号没有类型说明，只有output定义的信号和内部信号 具有wire、reg类型声明要求。信号定义为intput类型时默认隐含为wire型。

## Slide 25: Verilog 模块的内容
3．功能定义
模块中最重要的部分是逻辑功能定义部分。有3种方法可在模块中产生逻辑。
用“assign”连续赋值语句
用元件例化方法（即元件调用）用“always”块
注意：
前面程序中出现的initial块，只能用于测试平台程序。

## Slide 26: Verilog 模块的内容
1）用"assign"声明语句
这种方法的句法很简单，只需写一个“assign”，后面再加一个方程式即可。如：
assign a＝b & c；
例中的方程式描述了一个有两个输入的与门。
注
assign 语句被赋值的变量必须是wire型，操作数可以是 wire型、 reg型。
总是处于激活状态。
可用于描述一个完整的设计。
必须放在initial、always块外。

## Slide 27: Verilog 模块的内容
2）用“always”块
采用“assign”语句是描述组合逻辑最常用的方法之一。而 “always”块既可用于描述组合逻辑也可描述时序逻辑。
“always”块可用很多种描述手段来表达逻辑，例如下面的程序中就用了if…else语句来表达逻辑关系。
“带异步清零端的D触发器”的描述
always @(posedge clk or posedge clr) begin
q<=0； q<＝d：
if (clr) else end
“与门”的描述： always @(a or b) begin
if ((a==1)&&(b==1)) c=‘b1;
else c=‘b0; end
赋值运算符

## Slide 28: Verilog 模块的内容
module ex (…………); input …………………; output ……………….; reg …………………..;
assign a=b&c;
always @(…………….) begin
… end
and u1(a,b,c);
always @(…………….) endmodule
并发执行
顺序执行

## Slide 29: Verilog 模块的内容
要点：
上面的例子分别采用了“assign”语句、实例元件和“always”块。这3个例子描述的逻辑功能是同时执行的。也就是说，如果把这3项写到一个Verilog模块文件中去，它们的位置顺序不会影响实现的功能。这3项是同时执行的，也就是并发的。
要点：
在“always”模块内，逻辑是按照指定的顺序执行的。“always”块中的语句称为“顺序语句”。但是，两个或更多的“always”模块之间是同时执行的，但是模块内部的语句是顺序执行的。

## Slide 30: Verilog 数据类型
数字表达方式有以下3种：
1）
<位宽><进制><数字>
这是一种全面的描述方式。
//字母不区分大小写
// 4位十进制数
// 6位八进制
例：8’ha2、 8’HA2 4’d2
6’o27
8’b10101100
位宽
注：“ ’ ” 是单引号, 位宽只能用十进制数
位宽指明了数字的精确位数。例如：一个4位二进制数的位宽为4，一个4位十六进制数的位宽为16。
位宽始终表示的是二进制位数，与进制符号无关。

## Slide 31: Verilog 数据类型
2）
<进制><数字>
数字的位宽采用缺省位宽(这由具体的机器系统决定，但至少32位)。
3)
<数字>
．例 ’ha12
32位十六进制数
采用缺省进制(十进制)，位宽采用缺省位宽。
15 == ‘b1111

## Slide 32: Verilog 数据类型
变量即在程序运行过程中其值可以改变的量，在Verilog HDL中变量的数据类型有很多种，这里只对常用的几种进行介绍。多驱动源情况略。
1．wire型
说明：
wire网络数据类型表示结构实体(例如门)之间的物理连接。
网络类型的变量不能储存值，而且它必须受到驱动器(例如门或连续赋值语句assign)的驱动。如果没有驱动器连接到网络类型的变量上，则该变量就是高阻的，即其值为z。
wire型数据常用来表示以assign关键字指定的组合逻辑信号。
Verilog程序模块中输出信号类型默认时自动定义为wire型。wire型信号可以用做任何方程式的输入，也可以用做“assign”语句或实例元件的输出。

## Slide 33: Verilog 数据类型
wire型信号的格式如下：
wire [n-1：0] 数据名1，数据名2，……数据名i；
或 wire [n：1] 数据名1，数据名2，……数据名i；
例：
wire a;
//定义了一个1位的wire型数据，
wire [7：0] b；
//定义了一个8位的wire型数据b
wire [4：1] c，d；
//定义了二个4位的wire型数据c和d

## Slide 34: Verilog 数据类型
说明：
reg型是寄存器数据类型。
reg类型数据的默认初始值为不定值x。
reg型数据常用来表示“always”模块内的指定信号，常代表触发器。
在"always”块内被赋值的每一个信号都必须定义成reg型。
2．reg型
用来表示存储单元，具有状态保持作用，通过赋值语句可改变寄存器存储单元的值。在Verilog中有许多结构语句来控制何时或是否执行这些赋值语句。这些控制构造可用来描述硬件的触发条件。如时钟的上升沿，多路选择器的选通信号。

## Slide 35: Verilog 数据类型
reg型数据的格式如下：
或
reg [n-1：0] 数据名1，数据名2，……数据名i；
reg [n：1] 数据名1，数据名2，……数据名i；
说明：
reg是reg型数据的确认标识符；[n-1：0]和[n：1]代表该数据的位宽，即该数据有几位(bit)；最后是数据的名称。如果一次定义多个数据，数据名之间用逗号隔开。声明语句的最后要用分号表示语句结束。
看下面的几个例子：
reg rega； //定义了一个1位的名为rega的reg型数据 reg [3：0] regb； //定义了一个4位的名为regb的reg型数据
reg [4：1] regc，regd //定义了二个4位的名为regc和regd的reg型数据

## Slide 36: Verilog 数据类型
in1
in2
O
输入端口可以由wire/reg驱动，但输入端口只能是 wire
输出端口可以是 wire/reg类型，输出端口只能驱动wire
双向端口输入/输出只能是wire类型
信号类型确定方法总结如下：
信号可以分为端口信号和内部信号。出现在端口列表中的信号是端口信号，其它的信号为内部信号。
对于端口信号，输入端口只能是wire类型。输出端口可以是 wire类型，也可以是reg类型。若输出端口在过程块中赋值则为reg类型；若在过程块外赋值(包括实例化语句），则为 wire类型。
内部信号类型与输出端口相同，可以是wire或reg类型。判断方法也与输出端口相同。若在过程块中赋值，则为reg类型；若在过程块外赋值，则为wire类型。
A
B
C

## Slide 37: Verilog 赋值语句
在Verilog HDL语言中，信号有两种赋值方式：
非阻塞(non_blocking)赋值方式 “b<＝a”：
阻塞(blocking)赋值方式 “b＝a”：
注：1、过程赋值
2、只能给寄存器变量赋值

## Slide 38: Verilog 赋值语句
阻塞(blocking)赋值方式 “b＝a”：
●赋值语句执行完后，块才结束；
  b的值在赋值语句执行完后立刻就改变；
●在时序逻辑中使用时（在沿触发的always块中使用时），
综合后可能会产生意想不到的结果。
这种赋值方式是立刻执行的，也就是说执行下一条语句时，
b已等于a。

## Slide 39: Verilog 赋值语句
(2)非阻塞(non_blocking)赋值方式 “b<＝a”：
●在语句块中，上面语句所赋的变量值不能立即就为下面的语句所用；
●块结束后才完成赋值操作,块结束前被赋值的变量保持上一次所赋的值；
●在编写可综合的时序逻辑模块时，这是最常用的赋值方法。
意即，在always块中经常使用。
这种方式的赋值不是立刻执行的，也就是说“always”块内的下一条 语句执行后，b并不等于a，而是保持原来的值，“always”块结束后，才进行赋值

## Slide 40: Verilog条件语句
if语句是用来判定所给定的条件是否满足，根据判定的结果（真或假）决定执行给出的两种操作之一。Verilog HDL提供了3种形式得if语句。
（1）if（表达式）语句例如：
if(a>b)
out1=int1;
注意：条件语句必须在过程块语句中使用。所谓过程块语句是指由initial和always语句引导的执行语句集合。除了这两种块语句引导的begin end块中可以编写条件语句外，模块中的其他地方都不能编写。

## Slide 41: Verilog条件语句
（2）if（表达式）
语句1 else
语句2
例如：
if(a>b)
out1=int1; else
out1=int2;
语句1；语句2；语句3；
（3）if（表达式） else if（表达式2） else if（表达式3）
……
else if（表达式m） else
语句m；语句n；

## Slide 42: Verilog条件语句
说 明：
case括弧内的表达式称为控制表达式，case分支项中的表达式称为分支表达式。
当控制表达式的值与分支表达式的值相等时，执行分支表达式后面的语句。如果所有的分支表达式的值都没有与控制表达式的值相匹配，就执行default后面的语句。
一个case语句里只准有一个default项。对于default项，若分支表达式将所有情况列出，可不写default项；有未列出的可能值，应写default项。
语句；语句；语句；
case(控制表达式)分支表达式1：分支表达式2：
默认项(default)：
endcase

## Slide 43: 实验内容与步骤
口 任务1：原理图/Verilog设计实现显示译码 MyMC14495模块
口 任务2：用MyMC14495模块实现数码管显示

## Slide 44: 设计实现MY_MC14495
口新建工程，工程名称用MyMC14495。
口新建源文件，文件名称用MyMC14495。
口原理图/Verilog方式进行设计。

## Slide 45
Verilog代码实现
新建Verilog代码需要在New Source中选择Verilog Module

## Slide 46: Verilog原理图实现
a
b
c
d
e
g
f enable

## Slide 47: Verilog代码实现
module MC14495( input [3:0]D, input LE,
input Point,
output reg [6:0]LED, output reg p
);
always @(①) begin if(②) begin
③
end
else begin
case (④)
4'h0: LED <= 7'b0000001;
4‘h1: LED <= ⑤;
...............
endcase end
p <= Point;
end
endmodule
本部分需要各位同学基于对MC14495模块以及Verilog代码的理解，将挖空处①～ ⑤以及省略...............处补充完整。其中一些提醒如下：
① : 对任意input信号变化时触发
② : 真值表中的LE特殊情况
③ : LE特殊情况时数码管的值
④ : 针对不同输入D的Case语句
⑤ : 七段数码管真值表
注意挖空处可能不止一行代码！

## Slide 48: 原理图设计实现MyMC14495
口Check Design Rules，检查错误
口View HDL Functional Model，查看并学习 Verilog HDL代码

## Slide 49: 仿真
口 Verilog：对MyMC14495模块进行仿真，参考激励代码如下：
module MC14495Test();
// Inputs reg [3:0] D; reg LE;
reg Point;
// Outputs wire [6:0] LED; wire p; MC14495 uut (
.D(D),
.LE(LE),
.Point(Point),
.LED(LED),
.p(p));
integer i; initial begin
D = 4'b0000; LE = 0;
Point = 0;
for (i=0; i<=15;i=i+1) begin D = i;
Point = i; #50;
end #50;
LE = 1;
end endmodule

## Slide 50: 波形图示例
Notes: 这张仿真图处LE是能先0后1

## Slide 51: 原理图生成逻辑符号图
口 Create Schematic Symbol，系统生成MyMC14495模块的逻辑符号图文件，文件后缀.sym
口 符号图位于工程根目录
自动生成的符号可修改: 可以用Tools菜单的Symbol Wizard，也可以打开.sym文件直接修改
使用时必须复制.sym和.vf（或.v）到对应工程目录

## Slide 52: 任务2：实现数码管显示
口新建工程DispNumber_sch
口新建schematic文件DispNumber_sch
口复制MyMC14495.sym和.vf到工程根目录
（如果任务一是用Verilog代码设计的话，只需要将.v文件复制加入即可）
口在symbols框里的第一个元件，就是 MyMC14495

## Slide 53: 实现数码管显示
口调用MyMC14495

## Slide 54: 实现数码管显示
口Verilog顶层原理图

## Slide 55: 实现数码管显示
口Verilog实现顶层
module DispNumber_sch(
input [7:0]SW,
input LE,
input point,
output [3:0]AN,
output [7:0]SEGMENT
);
assign AN=①;//AN为SW[7:4]取反
//根据前一张PPT中MyMC14495的输入输出端口填写
MyMC14495 uut (
.D(②),
.LE(),
.Point(④),
.LED(⑤),
.p(⑥)
);
endmodule

## Slide 56: 下载验证
口UCF引脚定义
输入
口SW[7:4]=AN[3:0]
口SW[3:0]=D3D2D1D0
口LE
口point
输出
口g-a=SEGMENT[6:0]
口p=SEGMENT[7]

## Slide 57: 引脚分配
NET "SW[0]" NET "SW[1]" NET "SW[2]" NET "SW[3]" |  | LOC = AA10 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; LOC = AB10 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; LOC = AA13 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; LOC = AA12 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" NET "SW[5]" NET "SW[6]" NET "SW[7]" |  | LOC = Y13 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN0 LOC = Y12 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN1 LOC = AD11 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN2 LOC = AD10 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15; #AN3
NET "point" NET "LE" |  | LOC = AF13 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15 ;#SW[14] LOC = AF10 ¦ IOSTANDARD = LVCMOS15 ;#SW[15]
NET "SEGMENT[0]" | LOC = AB22 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" | LOC = AD24 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" | LOC = AD23 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[3]" | LOC = Y21 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[4]" | LOC = W20 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[5]" | LOC = AC24 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[6]" | LOC = AC23 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" | LOC = AA22 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point
NET "AN[0]" | LOC = AD21 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" | LOC = AC21 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" | LOC = AB21 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[3]" | LOC = AC22 | ¦ IOSTANDARD = LVCMOS33 ;

## Slide 58: Thanks