## Slide 1: 数字逻辑设计实验
实验12、寄存器和寄存器传输设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握寄存器传输电路的工作原理
掌握寄存器传输电路的设计方法
掌握ALU和寄存器传输电路的综合应用

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务：基于ALU的数据传输应用设计

## Slide 6: 实验原理
寄存器
寄存器传输
基于多路选择器总线的寄存器传输
寄存器传输应用设计

## Slide 7: 寄存器
一组二进制存储单元
一个寄存器可以用于存储一列二进制值，通常用于进行简单数据存储、移动和处理等操作
能存储信息并保存多个时钟周期，能用信号来控制“保存”或“加载”信息

## Slide 8: 采用门控时钟的寄存器
如果Load信号为1，允许时钟信号通过，如果为0则阻止时钟信号通过
例如： 对于上升沿触发的边沿触发器或负向脉冲触发的主从触发器：
Clock
Load
Gated Clock = Clock + Load
触发器
Gated Clock

## Slide 9: 采用Load控制反馈的寄存器
C
D
Q
C
D
Q
Clock
In0
In1
A1
A0
Y1
Y0
Load
2-to-1 Multiplexers
进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：
  保证时钟的连续性，且
  选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容

## Slide 10: 采用Load控制反馈的寄存器
进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：
    完成MyRegister4b的内容
……
reg [3:0] OUT;
……
always @ ( ？) begin
if (Load) // need to fill;
end
……

## Slide 11: 寄存器传输
寄存器传输：寄存器中数据的传输和处理
三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制
基本操作:加载、计数、移位、加法、按位操作等
控制单元
数据通路
控制信号
状态信号
控制输出
数据输入
数据输出
控制输入

## Slide 12: 采用寄存器传输原理的计数器
Load控制模块——在SW[2]的上升沿产生1个时钟周期宽度的Load信号
自增/自减器可以用4位加减法器实现
功能：
  SW[2]：寄存器加载
  SW[1]：寄存器清零
  SW[0]：向上/下计数
为什么要加它？
SW[2]
SW[1]
SW[0]
IN

## Slide 13: 控制模块的设计
Load控制模块——在SW[2]的上升沿产生1个时钟周期宽度的Load信号
在Load_Gen中实现这个模块
Clock
控制信号
输出信号
SW[2]
SW[1]
SW[0]
IN

## Slide 14: 采用寄存器传输原理的计数器
Load控制模块——在SW[2]的上升沿产生1个时钟周期宽度的Load信号
自增/自减器可以用4位加减法器实现
功能：
  SW[2]：寄存器加载
  SW[1]：寄存器清零
  SW[0]：向上/下计数
HINT：assign S= (M)?A:B;
SW[2]
SW[1]
SW[0]
IN

## Slide 15: 基于多路选择器总线的寄存器传输
由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销
这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作
L0
n
n
MUX
S1 S0
0
1
n
2
S0
S1
L1
L2
n
R0
Load
n
R1
Load
n
R2
Load
n

## Slide 16: 基于多路选择器总线的寄存器传输
可以用模块Mux4to1b4
可以把这部分看作刚刚的模块

## Slide 17: 寄存器传输应用设计
用实验9的ALU模块
SW[9]
SW[9]
SW[9]

## Slide 18: 实验内容与步骤
任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
任务2：基于多路选择器总线的寄存器传输
任务3：基于ALU的数据传输应用设计

## Slide 19: 任务1：采用寄存器传输原理设计计数器
验证寄存器的设置初值功能
验证寄存器自增、自减功能
仿真需要包含以上功能的实现
（仿真代码已给出）

## Slide 20: 任务2：基于ALU的数据传输应用设计
验证A、B、C寄存器的设置初值功能
验证A、B寄存器的自增、自减功能
验证ALU运算功能
验证寄存器传输功能
仿真需要包含以上功能的实现
（仿真代码已给出）

## Slide 21
Thank You !